## Slide 1
GESTÃO DE BARRAGENS

## Slide 2
MINÉRIOS NACIONAL– BARRAGENS
Mina de Fernandinho
Jusante
(2 barragens)
Montante
(2 barragens)
2 Sedimentos
2 Rejeito
Ecológica 1
Ecológica 2
B2 Auxiliar
B2

## Slide 3
DESCARACTERIZAÇÃO: UMA REALIDADE NA MINERIOS NACIONAL
A Minérios Nacional, empresa do grupo CSN, está com o projeto de descaracterização de suas estruturas em curso.
Barragem com a DESCARACTERIZAÇÃO concluída:
Eco 2, em Fernandinho, na cidade de Rio Acima.
Barragens com a DESCARACTERIZAÇÃO em andamento:
B2 e B2A, em Fernandinho, Rio Acima.
ECO 1 tem a função de clarificação de água

## Slide 4
DADOS GERAIS
Aquisição NAMISA em 2007;
Início de operação em 1994;
Alteamentos pelo método de montante;
Capacidade: 6,4 milhões de m³;
Altura: 40 metros;
Auditoria semestral independente (Laudo de estabilidade).
STATUS
Operação descontinuada (paralisada);
Obras de estabilização em andamento, com previsão de término para o 2º semestre de 2020.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total
30,4 | 11,0 | 20,0 | 17,0 | 78,4
Estimativa de Investimento
Obras de estabilização da barragem (mar/2020 e R$ 28M);
Obras de adequação estrada interna Fernandinho (out/2020 e R$ 5M);
Ampliação da pilha de rejeito PE-01 (dez/2019 e R$ 7,0M);
Ampliação da pilha de rejeito PE-01 Fase 1 (dez/2022 e R$ 17,0M)
Obras para descomissionamento da barragem (2021 a 2028 e R$ 10M por ano)
Complementação instrumentação (geofísica) (dez/2019 e MR$ 0,9)
BARRAGEM B2 AUXILIAR– SITUAÇÃO ATUAL

## Slide 5
BARRAGEM B2– SITUAÇÃO ATUAL
DADOS GERAIS
Aquisição NAMISA em 2007;
Início de operação em 1989;
Alteamentos pelo método de montante;
Capacidade: 2,6 milhões de m³;
Altura: 41 metros;
Auditoria semestral independente (Laudo de estabilidade).
STATUS
Operação descontinuada (paralisada);
Obras de descaracterização em andamento, com previsão de término em 2º semestre de 2020;
Estabilidade garantida pelo auditor (set/2018).
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total
10,5 | 2,0 | - | - | 12,5
Estimativa de Investimento
Obras de adequação da barragem (fev/2020 e R$ 12,0 M);
Obras para descomissionamento da barragem (2026 a 2028 e R$ 10M por ano) somente após descomissionamento da barragem B2 Auxiliar;
Complementação instrumentação (geofísica) (dez/2019 - Já considerado em B2A).

## Slide 6
MIPE: BARRAGEM ECOLÓGICA 2
DADOS GERAIS
Aquisição NAMISA em 2007;
Barragem construída em etapa única, sem alteamentos;
Capacidade: 104 mil m³;
Altura: 6,5 metros;
Auditoria semestral independente (Laudo de estabilidade).
STATUS
Clarificação de água;
Obras de descaracterização em andamento, com previsão de término para o 2º semestre de 2020;
Estabilidade garantida pelo auditor (set/2018).
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total
5,0 | - | - | - | 5,0
Estimativa de Investimento
Obras de descaracterização da barragem em andamento (out/2019 R$ 5,0M);

## Slide 7
MIPE: BARRAGEM ECOLÓGICA 1
DADOS GERAIS
Aquisição NAMISA em 2007;
Barragem em alteamento pelo método de jusante;
Capacidade: 41 mil m³;
Altura: 15 metros;
Auditoria semestral independente (Laudo de
estabilidade).
STATUS
Clarificação de água;
Obras de alteamento em andamento, com previsão de término no 1º semestre de 2019;
Estabilidade garantida pelo auditor (set/2018).
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total
0,8 | - | - | - | 0,8
Estimativa de Investimento
Complementação instrumentação (geofísica e inclinômetro) (dez/2019 e MR$ 0,8);

## Slide 8
ADEQUAÇÕES FERNANDINHO

## Slide 9
ARRANJO GERAL DAS OBRAS

## Slide 10
GESTÃO DE MONITORAMENTO DE BARRAGENS
Barragem B2
Barragem B2 Auxiliar

## Slide 11
Gestão de Barragens
Auditorias externas e internas
Manutenção preventiva e corretiva
Atendimento a legislação vigente
Relatório de monitoramento mensal
Monitoramento
e inspeção
Manejo
de rejeito
MONITORAMENTO

## Slide 12
As barragens de Fernandinho são monitoradas por 105 instrumentos;
Auxiliam na avaliação de segurança das barragens e possibilitam a detecção precoce de eventuais problemas;
Medição de pressão, nível d’água, vazão e deslocamento superficial.
MONITORAMENTO – INSTRUMENTAÇÃO

## Slide 13
Periodicidade de leituras: as leituras são realizadas por técnicos especializados, com periodicidade quinzenal em situação normal. Em casos especiais, onde se considere necessário, a periodicidade pode ser alterada.
Ferramentas de coleta de leitura: as ferramentas utilizadas são basicamente o Pio, que consiste de um indicador de nível de água (utilizado para a medição nos piezômetros e medidores de níveis d’água), réguas para a medição de níveis nas caixas dos medidores de vazão e nível do reservatório, e estações totais para o monitoramento de deslocamento dos marcos superficiais.
Armazenamento das informações: as leituras são coletadas em campo com uso de um dispositivo móvel do tipo Tablet, utilizando o aplicativo “Geoinspector”. O técnico utiliza o Tablet em campo para anotar a leitura e posteriormente a carrega-la em sistema web, onde fica armazenada e pode ser avaliada pelos engenheiros que compõem a equipe de Gestão de Barragens, com auxílio de um segundo software, “ SHMS – Slope Health Monitoring System.
MONITORAMENTO – INSTRUMENTAÇÃO

## Slide 14
Análise das leituras: a avaliação e análise das informações coletadas em campo são realizadas pelos engenheiro que compõem a equipe de Gestão de Barragens da Minérios Nacional, empresa do grupo CSN, a partir da elaboração de gráficos, correlacionando as informações coletadas em campo com dados de projeto, pluviometria, características observadas no local, etc.
Níveis de referência da instrumentação: além da avaliação realizada pelos engenheiros, existe um sistema de auxílio implantado no software (SHMS) que sinaliza sempre que as leituras carregadas no sistema atingem os níveis de interesse definidos pela projetista. Os níveis são divididos entre:
ALERTA
NORMAL
EMERGÊNCIA
MONITORAMENTO – INSTRUMENTAÇÃO
e são definidos a partir de análises de estabilidade variando-se os níveis freáticos para diferentes fatores e segurança.

## Slide 15
Levantamentos topográficos nos reservatórios das barragens para acompanhamento dos volumes disponíveis;
Inspeções em pontos de difícil acesso.
DRONES

## Slide 16: BARRAGEM MINÉRIOS NACIONAL– ECO 1
Nota: de acordo com a legislação ambiental vigente não há limite para lançamento de efluente em barragens e/ou dique de contenção de sedimentos. No entanto, o valor máximo permitido no curso d’água à jusante é de 100 NTU .
Chart: Resultados Turbidez Fernandinho - Ano de 2019 – NTU (Unidade Nefelométrica de Turbidez)
| 43466 | 43497 | 43525 | 43556 | 43586 | 43617
ECO I | 84 | 28.9 | 15.9 | 12.2 | 72.2 | 9

## Slide 17
Automatização: todas as barragens da Minérios Nacional estão passando por um processo de automatização da instrumentação. Esse processo possibilitará o acompanhamento dos instrumentos em tempo real, a partir da instalação de equipamentos que coletam as informações e transferem os dados diretamente para o sistema de gerenciamento das barragens, sem a necessidade da ida ao campo para a coleta da leitura. Isso permite um acompanhamento mais próximo e detalhado do comportamento das estruturas.
Dados em tempo real
Vídeo Monitoramento
AUTOMATIZAÇÃO DO MONITORAMENTO

## Slide 18: BARRAGENS MINÉRIOS NACIONAL– LAUDO DE ESTABILIDADE
O laudo de estabilidade das barragens B2, ECO 1 e ECO 2 foi protocolado nos órgãos públicos em 30/3/19, sem pedido de postergação de prazo.

## Slide 19: MINÉRIOS NACIONAL– VISÃO DAS BARRAGENS
FONTE: CSN MINERAÇÃO
Ecológica 1
Ecológica 2
Barragem B2
Barragem B2 Auxiliar

## Slide 20
MINÉRIOS NACIONAL - PILHAS DE REJEITO
PILHA SD02
PILHA SD02
AMPLIAÇÃO DA PILHA PE01
PILHA SD02
1ª FASE PILHA COMPARTILHADA
2ª FASE PILHA COMPARTILHADA
PILHA SD02

## Slide 21: Obrigado!